## Slide 1: 스마트 도어
3조
이태호, 최승현,
서근수, 조승현,
이현아, 백혜윤

## Slide 2
00
3조 소개
CTO 이태호
B2B 백혜윤
VC 이현아
VC 최승현
이노텍 서근수
VC 조승현

## Slide 3
01 프로젝트 소개
02 비즈니스 케이스
03 개발환경
04 기능구현
05 시연
목차

## Slide 4
방문자 신원 확인 및 제어가 가능한 스마트 도어
01
프로젝트 소개
초인종을 누르면 자동 신원 확인이 가능함
각 신원에 맞는 후 처리가 이루어짐
프로젝트 목표
프로젝트 주제

## Slide 5
01
추진일정
To Do | 
프로젝트 주제 선정 | 
개발 환경 구축(raspberry pi, OpenCV) | 
Raspberry pi 3 | Switch control
 | Pi-camera control
 | PIEZO control
 | Speaker control
OpenCV | Face recoding
 | Face detection
 | Face recognition
전체 기능 연동 | 
디버깅 및 테스트 | 
최종 발표 및 시연 | 
월 | 화 | 수 | 목 | 금

## Slide 6
열쇠 도어락의 번거로움
디지털 도어락 번호 보안 문제 발생 증가
02
비즈니스 케이스
차세대 인증 수단으로 부상
출처 : http://www.semi.org/ko/node/14891
생체 인식 기술에 대한 활발한 연구
생체 인식 기술 탑재 제품 수 증가
생체인식 기술 수요 증가

## Slide 7
열쇠 도어락의 번거로움
디지털 도어락 번호 보안 문제 발생 증가
02
비즈니스 케이스
차세대 인증 수단으로 부상
출처 : http://www.semi.org/ko/node/14891
생체 인식 기술에 대한 활발한 연구
생체 인식 기술 탑재 제품 수 증가
생체인식 기술 수요 증가

## Slide 8
부재중 시, 집에 방문한 사람을 확인하거나 도어를 제어할 수 있음
02
비즈니스 케이스
선별적 출입 허용

## Slide 9
02
비즈니스 케이스
초인종 입력 시 후처리 자동화

## Slide 10
Machine Learning
03
개발환경
Embedded
Linux
C / C++
C / C++ based programming
Pointer, File IO, etc
Raspberry Pi
C / C++ based programming
Pointer, File IO, etc

## Slide 11
Raspberry
Pi
Speaker
Pi Camera
Switch
Piezo
03
개발환경
Motor

## Slide 12
Door Alarm Set Off
Enable Camera
Stranger or No One
Yes
No
Record Video for 10 Seconds
Ask for Door Lock Password
Right P/W?
No
Open the Door
Yes
04
기능구현 - 순서도

## Slide 13
04
기능구현 – 작동원리
App
Embedded
(Raspberry Pi)
Piezo
Jog Switch
Main
Camera
Switch Input
①
②
*Callback 함수
③

## Slide 14
04
기능구현 – 작동원리
App
Piezo
Jog Switch
Main
Camera
Switch Input
①
②
*Callback 함수
③
Embedded
(Raspberry Pi)

## Slide 15
04
기능구현 – main

## Slide 16
04
기능구현 – 작동원리
App
Piezo
Jog Switch
Smart Door
Camera
Switch Input
①
②
*Callback 함수
③
Driver
Speaker

## Slide 17
04
기능구현 – Camera
영상 캡처
얼굴 검출
얼굴 인식
OpenCV workflow

## Slide 18
04
기능구현 – Camera
Viola-Jones’ cascade face detection algorithm
얼굴 영역을 crop 하여 저장함
Fisher face recognition algorithm
10명의 사람 얼굴을 각 20장 저장하여 training 시킴
input 영상에서 얼굴을 20번 인식하여 가장 많이 인식된 사람을 찾음
얼굴 검출 (detection)
얼굴 인식 (recognition)
영상 캡처
얼굴 검출
얼굴 인식

## Slide 19
05
시연